Pakiet nr 5 – Wyposażenie Poradni Okulistycznej

Część I:   DANE TECHNICZNE I UŻYTKOWE

|  | OPIS WYMAGANYCH, PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH I INNYCH | Wartość graniczna | Parametry oferowane - należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz podać zakresy oferowane i opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| poz 1 | Autorefrektometr - 1 szt. | TAK, podać nazwę i model |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE INFORMACJE |
| Funkcje: |
| 1 | Minimalna średnica źrenicy 2mm | Tak (podać) |  |
| 2 | Pomiar średnicy źrenicy i rogówki | Tak |  |
| 3 | Pomiar krzywizny bazowej soczewki kontaktowej | Tak |  |
| 4 | Czas pomiaru 0,07sek | Tak |  |
| 5 | Graficzna wizualizacja wady wzroku | Tak |  |
| 6 | Kolorowy monitor TFT | Tak |  |
| 7 | Tryb IOL | Tak |  |
| 8 | Pomiar ręczny i automatyczny | Tak |  |
| 9 | Pomiar PD | Tak |  |
| 10 | Retroiluminacja | Tak |  |
| 11 | Regulacja głowicy za pomocą joystica | Tak |  |
| Dane techniczne: |
| 12 | Refrakcja | Tak |  |
| 13 | Odległość czołowa (VD): 0; 10; 12; 13,5; 15mm | Tak |  |
| 14 | Zakres pomiaru sfery (SPH): od -25,00 do +22,00D ( krok 0,12 i 0,25D) | Tak |  |
| 15 | Zakres pomiaru cylindra (CYL): od 0,00 do +/- 10,00D ( krok 0,12 i 0,25D) | Tak |  |
| 16 | Oś : od 1 do 180° (krok 1°) | Tak (podać) |  |
| 17 | Znak cylindra: -, +, +/- | Tak |  |
| 18 | Rozstaw źrenic: 10~85mm | Tak |  |
| 19 | Minimalna średnica źrenicy: 2.0m | Tak (podać) |  |
| 20 | Keratometria | Tak |  |
| 21 | Promień krzywizny: od 5,0 do 10,2mm (krok co 0,01mm) | Tak |  |
| 22 | Moc rogówki: od 33,00 do 67,50D | Tak |  |
| 23 | Astygmatyzm rogówki: 0,00 do -15.00D | Tak |  |
| 24 | Oś: od 1 do 180° | Tak |  |
| 25 | Zakres pomiaru średnicy rogówki: od 2,0 do 12,0mm | Tak |  |
| 26 | Drukarka: Termiczna z funkcją automatycznego odcinania papieru | Tak |  |
| poz 2 | Lampa szczelinowa ze stolikiem - 1 szt. | TAK, podać nazwę i model |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE INFORMACJE |
| Lampa szczelinowa ze stolikiem |
| 1 | Powiększenie 10X, 16X, 25X | Tak |  |
| 2 | Okulary 12.5X | Tak |  |
| 3 | Kąt między okularami 13' | Tak |  |
| 4 | Regulacja PD 52mm-78mm | Tak |  |
| 5 | Korekcja wady wzroku ± 5D | Tak |  |
| 6 | Szerokość szczeliny: 0-14 mm | Tak |  |
| 7 | Długość szczeliny 0-14 mm | Tak |  |
| 8 | Kąt szczeliny 0~180' | Tak |  |
| 9 | Filtry: pochłaniający ciepło, bezczerwienny, niebieski | Tak |  |
| 10 | Średnice przesłony 14mm, 8mm, 3.5mm, o.3mm | Tak |  |
| Stolik |
| 11 | Stolik elektryczny na dwa urządzenia | Tak |  |
| 12 | Kolumna umieszczona centralnie | Tak |  |
| 13 | Zakres regulacji wysokości blatu: 835-585mm | Tak (podać) |  |
| 14 | Maksymalne obciążenie: 80kg | Tak (podać) |  |
| 15 | Dwa kółka i dwie stopki. | Tak |  |
| 16 | Podstawa pełna z blachy | Tak |  |
| poz 3 | Oprawki okularowe próbne - 1 szt. | TAK, podać nazwę i model |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE INFORMACJE |
| 1 | Zakres PD 54mm – 70mm | Tak |  |
| 2 | Na min 4 pary szkieł | Tak (podać) |  |
| 3 | Waga do 50 g | Tak (podać) |  |
| poz 4 | Perymetr komputerowy - 1 szt. | TAK, podać nazwę i model |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE INFORMACJE |
| 1 | Czas prezentacji bodźca 0,9 | Tak |  |
| 2 | Podświetlenie czaszy: 31.5asb | Tak |  |
| 3 | Odległość pomiarowa 30 cm | Tak |  |
| 4 | Maksymalny zasięg kątowy (dla jednego oka) 80 | Tak |  |
| 5 | Automatyczny pomiar źrenicy | Tak |  |
| 6 | Test Fovea | Tak |  |
| 7 | Bodziec: Rozmiar Goldman III, biały na białym | Tak |  |
| 8 | Kontrola fiksacji: analiza obrazu z kamery CCD, kontrola fiksacji metodą Hejli-Krakau | Tak |  |
| 9 | Podbródek: Regulowany elektrycznie w dwóch osiach | Tak |  |
| 10 | Strategie: Screeing, Threshold, Fast Threshold, Constant, Binocular, Bi-Driving, Targeted Perimetry | Tak |  |
| 11 | Pola testowe w perymetrii statycznej- Skos nosowy (Glaucoma), Central 10, Central 20, Central 30, Macula | Tak |  |
| 12 | Adaptacja do szybkości odpowiedzi pacjenta | Tak |  |
| 13 | Analiza regresji | Tak |  |
| 14 | Wymiary: wysokość max 385 mm, szerokość max 550 mm, głębokość max 450 mm, waga max. 9 kg | Tak (podać) |  |
| 15 | Laptop do sterowania urządzeniem z systemem operacyjnym Windows XP/Vista oraz kartą graficzną nie zintegrowaną z płytą główną o parametrach pozwalających na bezproblemowe wykonywanie badań i archiwizację | TAK (podać) |  |
| 16 | Stolik elektryczny na dwa urządzenia, regulacja wysokości stolika wbudowana w powierzchnię blatu od góry | Tak |  |
| 17 | Kolorowa drukarka laserowa A4 | Tak (podać) |  |
| INNE |
| 1 | Urządzenia nowe, nie powystawowe, rok produkcji – nie wcześniej niż 2019 |  |  |
| 2 | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej (dostarczyć wraz z urządzeniem) | TAK |  |
| 3 | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi. | TAK |  |
| 4 | Zainstalowanie oraz oddanie do użytkowania (uruchomienie) | TAK |  |
| 5 | Przeprowadzenie szkoleń personelu z zakresu obsługi i eksploatacji urządzenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w jego siedzibie bez względu na ilość personelu. Szkolenia powinny się zakończyć certyfikatem potwierdzającym odbycie szkolenia. | TAK |  |
| 6 | Materiały informacyjne z parametrami technicznymi | TAK |  |
| GWARANCJA |
| 1 | Gwarancja wymagana min. 24 miesiące - należy podać okres udzielonej gwarancji; Gwarancja biegnie od daty obustronnego podpisania protokołu odbioru. |  |
| 2 | Autoryzowany serwis na terenie kraju (załączyć dokument) - możliwość niezwłocznego kontaktu z serwisem, w przypadku awarii Wykonawca przystąpi do naprawy w ciągu 48 godzin od zgłoszenia; |  |
| 3 | - czas usunięcia awarii nie powinien przekroczyć 48 godzin , chyba, że z przyczyn technicznych dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, jednak ostateczny termin usunięcia awarii nie może przekroczyć 7 dni roboczych. |  |
| 4 | - nazwa serwisanta oraz nr tel./fax pod który będą zgłaszane usterki, godziny pracy |  |
| 5 | Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy, w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii tego samego elementu lub w przypadku niemożności dokonania naprawy w terminie ostatecznym określonym w ust. 3. Wykonawca dokona wymiany, o jakiej mowa w zdaniu pierwszym w terminie przez strony uzgodnionym, jednak nie dłuższym niż 7 dni. |  |
| 6 | Zalecenia producenta dotyczące częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym |  |
| 7 | Bezpłatne wykonanie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w okresie gwarancyjnym, potwierdzonych raportami serwisowymi i wpisami do paszportów technicznych urządzeń. |  |

## Część II: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Należy podać w dniach od daty podpisania umowy (termin nie może być dłuższy niż  28 dni ):

.........................................................................................